| СОГЛАСОВАНО Председатель Мостовской РООО «БелОИ» ________________Г.В. Охримович «21» октября 2019 г. | УТВЕРЖДАЮ Директор Мостовского РУП ЖКХ ____________ А.Е. Касаверский «21» октября 2019 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Задание на проектирование

объекта «Техническая модернизация системы теплообеспечения зданий очистных сооружений канализации города Мосты с использованием альтернативных источников энергии».

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1 Основание для проектирования |  |
| 2 Разрешительная документация на проектирование и строительство, передаваемая проектной организации-исполнителю для разработки проектной документации |
| 2.1 Акт выбора места размещения земельного участка | - |
| 2.2 Решение об изъятии и предоставлении земельного участка | - |
| 2.3 Решение о разрешении проведения проектно-изыскательских работ и строительства объекта | Согласно декрету №7 от 23.11.2017 г. разрешение не требуется. |
| 2.4 Архитектурно-планировочное задание | Не требуется. |
| 2.5 Заключения согласующих организаций | - |
| 2.6 Технические условия на инженерно-техническое обеспечение объекта строительства. | 1.Водоснабжение и водоотведение № 54 от 12.09.2019г. 2. Электроснабжение № 48 от 12.09.2019г. |
| 2.7 Разрешение Министерства культуры на выполнение работ на историко-культурных ценностях, а также на разработку научно-проек-тной документации на выполнение реставрационно-восстановительных работ на этих ценностях. | не требуется |
| 3 Сведения о земельном участке и планировочных ограничениях. | Площадь земельного участка в границах проектных работ – 7,9337 га |
| 4 Информация о строительстве | - |
| 5 Вид строительства | Техническая модернизация |
| 6 Вид проектирования | Разработка индивидуального проекта. |
| 7 Стадийность проектирования. | В одну стадию. Строительный проект «С». |
| 8 Выделение очередей, пусковых комплексов, этапов строительства | Не требуется |
| 9 Параллельное проектирование и строительство | Не требуется |
| 10 Перечень работ и услуг, поручаемых заказчиком проектной организации-исполнителю (предмет договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ) | I. Разработать и согласовать в установленном порядке проектно-сметную документацию по технической модернизации системы теплообеспечения зданий (отопление и ГВС) очистных сооружений канализации города Мосты (здание воздуходувной насосной станции и административно-бытовой корпус АБК) с использованием альтернативных источников энергии с учетом существующего положения и имеющегося оборудования согласно действующих нормативно-технических актов. Вариант 1.Установка теплового насоса в здании воздуходувной насосной станции с отбором энергии тепла от сточных вод, Предусмотреть термореновацию двух зданий (устройство армирующего слоя, устройство выравнивающего слоя, нанесение защитно- отделочной штукатурки (типа шуба), окраска; утепление кровли керамзитом или схожим по свойствам материалом и устройство ковра кровли наплавляемыми материалами в два слоя)) и прокладку трубопровода теплосети и сети ГВС к зданию АБК, предусмотреть устройство теплового узла и отдельный учёт электрической энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения. Вариант 2. Установка теплового насоса («вода-вода», «вода-воздух», тип определить исходя из экономичес-кой целесообразности) с отбором энергии тепла от сточных вод и технологического оборудования (воздуходувный агрегат) в здании воздуходувной насосной станции; предусмотреть термореновацию двух зданий (устройство армирующего слоя, устройство выравнивающего слоя, нанесение защитно- отделочной штукатурки (типа шуба), окраска; утепление кровли керамзитом или схожим по свойствам материалом и устройство ковра кровли наплавляемыми материалами в два слоя)) и прокладку трубопровода теплосети и сети ГВС к зданию АБК, предусмотреть устройство теплового узла и отдельный учёт электрической энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения. Вариант 3. Иной альтернативный экономически эффективный вариант модернизации теплоснабжения объекта, предложенный проектной организацией. Предусмотреть установку погодозависимой автоматики подачи теплоносителя с возможностью регулировки по температуре внутреннего воздуха. |
| 10 Перечень работ и услуг, поручаемых заказчиком проектной организации-исполнителю (предмет договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ) | По итогам выбора наиболее экономически эффективного варианта теплоснабжения, определить наиболее оптимальную систему горячего водоснабжения. Допускается комбинированная система ГВС с использованием электронагревательных устройств единичной мощностью до 3-х кВт и штепсельным подключением. В случае экономической целесообразности подобрать систему ГВС таким образом, чтобы обеспечить работу в межотопительный период объекта локально, без использования тепловой сети (отсутствие технологических затрат на транспортировку теплоносителя по теплосети). |
| 11 Источники финансирования строительства. | За счет средств международной технической помощи (проект ПРООН «Экомониторинг») |
| 12 Предполагаемые сроки начала и окончания строительства. | Начало строительства: январь 2020 г. Окончание строительства: июнь 2020 г |
| 13 Предполагаемый срок эксплуатации проектируемого объекта. | 15 лет. |
| 14 Способ строительства. | Подрядный. |
| 15 Наименование заказчика. | Мостовская РООО «БелОИ» 231600, Республика Беларусь, г.Мосты, ул. Советская, 36 р/с BY30BAPB30156292200100000000 в ОАО Белагропромбанк ГОУ, код BAPBBY2X УНН 500126755 ОКПО 285801634000 |
| 16 Наименование проектной организации – исполнителя работ, указанных в пункте10 настоящего задания. | Выбор проектной организации на основании тендерных торгов. |
| 17 Наименование подрядчиков по выполнению строительных работ. Способы их выбора. | Выбор подрядчиков на основании тендерных торгов. |
| 18 Основные технико-экономические показатели исходя из экономических расчетов, выполненных в бизнес-плане, обосновании инвестиций и иных документах предпроектной стадии |
| 18.1 Функциональное назначение и предполагаемая мощность объекта строительства | (Существующая тепловая нагрузка - 0,01717 Гкал/час или 19,97 кВт, используемое топливо – дрова, торфобрикет.) Перспективная тепловая нагрузка (после термореновации двух зданий) – 0,012967 Гкал/час или 15,08 кВт |
| 18.2 Номенклатура производимой продукции | Тепловая энергия |
| 18.3 Количество рабочих мест | 3 (три). |
| 18.4 Предельная стоимость строительства исходя из бюджета проекта, определенного инвестором | 124530 бел. рублей |
| 19 Требования к технологии производства | Нет. |
| 20 Применение основного технологического оборудования. | Существующее основное оборудование: - котел КСТБ -50 – 1 шт., мощностью 0,05 МВт - котел КСТБ-50– 1 шт., мощностью 0,05 МВт - насос циркуляционный UPS 32-80 0,25 kW Q=2,5-10,3 м3/ч ; Н=8-1,5 м – 2 шт. Взамен существующих котлов предусмотреть использование альтернативных источников энергии (тепловой насос с отбором энергии тепла от сточных вод с использованием теплообменников типа Хуракан или аналогичных и трубопровода подачи подогретого через калорифер воздуха от воздуходувного агрегата). |
| 21 Режим работы предприятия | Круглосуточный в отопительный период. |
| 22 Требования к архитектурно-планировочным решениям | Нет |
| 22.1 Требования к дизайну проекту интерьера | Нет |
| 22.2 Требования к мероприятиям по обеспечению без барьерной среды обитания физически ослабленных лиц различной категории | В соответствии с действующим законодательством и рекомендации БелОИ |
| 23 Требования к конструктивным решениям зданий и сооружений, строительным конструкциям, материалам и изделиям | Проектировщик осуществляет выбор конструктивных решений самостоятельно с учетом пунктов 1–22 настоящего задания, не затрагивать несущие конструкции зданий и сооружений. |
| 24 Требования к инженерным системам зданий и сооружений | Предусмотреть проектом ремонт (замена трубопроводов, радиаторов) системы отопления зданий. |
| 25 Производственное и хозяйственное кооперирование | Нет |
| 26 Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий. | Согласно действующих ТНПА. |
| 27 Требования к режиму безопасности и гигиене труда | Нет |
| 28 Требования по выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | Нет |
| 29 Дополнительные требования заказчика. | Выдать заказчику 5 (пять) экземпляров проектно-сметной документации. Проектно-сметную документацию дополнительно предоставить в электронном виде (сметы предоставить в структуре СiС). Цветовое решение в цветном исполнении в составе каждого альбома АС. Зарегистрировать декларацию соответствия ПСД требованиям TP 2009/013/BY* |
| 30 Особые условия проектирования и строительства. | Нет |
| 31 Класс сложности объекта | К-3 |

| От заказчика: __Технический консультант Мостовской РООО «БелОИ» должность представителя заказчика _____________________Г.В.Грико_ подпись инициалы, фамилия «21» октября 2019 г. |  |
| --- | --- |

Электронная версия соответствует оригиналу